        Инструкция по эксплуатации
     станка для разборки кабеля R-065

        Диапозон разбираемого кабеля 1-65 мм.
        Вес 110 кг.
        Габариты 76*64*92.
        Мощность оборудования 3 кВт.
        Напряжение 220/380 В.

Действия.
1. Щёлкнуть переключатель, чтобы проверить работает ли механизм исправно. Убедитесь
    в том, что нет людей со стороны выхода продукции. Сравните все диаметры
    кабеля/провода с отверстием подачи, кабеля должны быть целыми. До начала работы
    обрежьте начало кабелей, что бы избежать разрыва вызванного лезвиями.
1. Если кабель не прорезан, то проверьте эти пункты:
   2.1 Отрегулируйте прижимные пружины, прижмите или ослабьте их.
   2.2 ВАЖНО! Не выкручивайте до конца вентиля прижимных пружин, (чтобы избежать
        выпадение пружины).
   2.2 Проверьте правильно ли вы вставили кабель.
   2.3 Убедитесь что лезвие ножа достаточно острое, если же нет, то заточите их.
2. На стороне выхода, если вы видите снятую изоляцию, но медная жила не вышла, то
     проверьте эти четыре пункта.
    3.1 Смазана ли верхняя ось
    3.2 Затяжные пружины ослаблены или пережаты
    3.3 Диаметр кабеля слишком маленький, пожалуйста, исправьте размер
        пространства в осях на 0.3-0.6мм.
    3.4 Если кабель, который вы хотите перегнать, горячий, то медь не сможет выйти.
4. Если кабеля/провода остановлены в осях, то проверьте:
    4.1 Проверьте, не слетела ли цепь.
    4.2 Шнур на прокатном колесе слишком жёсткий, замените его.
    4.3 Слишком много масла на кабелях/проводах, вытрите их.

1.Регулятор прижима пружин
2.Регулятор прижима пружин
3,4. Центральный регулятор
5.Отверстие под давилки
A. Два входа для плоских кабелей
B. Вход для кабелей/проводов 1-4мм
C. Вход для кабелей/проводов 4-7мм
D. Вход для кабелей/проводов 7-9мм
E. Вход для кабелей/проводов 9-12мм
F. Вход для кабелей/проводов 12-15мм
G. Вход для кабелей/проводов 15-18мм
H. Вход для кабелей/проводов 18-22мм
I. Вход для кабелей/проводов 22-25мм
J. Вход для кабелей/проводов 25-32мм
K. Вход для кабелей/проводов 32-40мм
L. Вход для кабелей/проводов 40-50мм

Убедитесь, что кабели/провода совпадают размерами с их входами;
большие кабели-большие входы, маленькие-маленькие входы, плоские-плоские входы.